# Popis vývodů docházkového terminálu KP 600

# Propojení KP600 a jednotky JEDAC kabelem UTP/FTP

K propojení snímače KP100 s jednotkou JEDAC pro maximální omezení vlivu vnějšího rušení doporučujeme použití kabelu UTP nebo FTP 5. kategorie. Jeho výrobní parametry zajišťují lepší přenosové vlastnosti a větší odolnost.

Kabel obsahuje čtyři kroucené páry, které je nutno zapojit následujícím způsobem:

# Technické parametry

Napájecí napětí: 8 – 14 V DC, jmenovitá hodnota 12 V DC

Max. odběr: 400 mA

Rozměry:  75 x 114 x 30 mm (š x h x v)

Krytí IP: určeno pro vnitřní montáž

Výstupní kabel dlouhý: 1 m

Výstup: DALLAS

Pracovní teplota: +10 až +50 oC

# Text boxes

Hnědý: napájení plus 8 – 14 V

Modrý: napájecí zem (GND)

Bílý: data DALLAS

Zelený: signálová zem (GND)

Žlutý: signálová zem (GND)

Šedý: napájecí zem (GND)